FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOGIE

Ligue Spéléologique de Bourgogne

Comité départemental spéléologique de Saône et Loire

POMPAGE DE LA GROTTE DU TRANQUIOU II

(Commune de Cruzille en Mâconnais)

Organisé entièrement par le CDS 71, ce pompage fait suite à la reconnaissance de 2005, à la même époque. Cette fois, l’opération a commencé 24 h plus tôt avec une préparation plus sérieuse, plus de monde et une pompe plus puissante pour le siphon terminal (S2).

PARTICIPANTS

SC Musaraigne Autun : Christophe PERRIN, Guy SIMONNOT et Jean Paul THIBAUDIER .

SC Argilon Chauffailles : Didier ACCARY, Marcel BURTHIER, Aurélien BUTTET, Christophe COURTADON, Dominique DASSONVILLE, Aurélien DECORS, Roland DUMONTET, François GENEVRIER, Cyril GUESDON, Ludovic GUILLOT, Guy JACROT, Jean Jacques LACHARME, André MARIE, Anne Laure MENDES, Daniel MERLIER, Vincent MILLET, Guy MOREAU, Chantal et Clémentine NYKIEL.

SC Louhannais : Sébastien COLLET et Didier DESFETES.

Autres clubs . SC Châblis : Pierre PERRAULT

SAC (Doubs) : Dominique BOIBESSOT

SC du 1er plateau (Jura) : Jeannot, Sam et Angoulême.

Ain         : Bruno LOISY.

RESUME DU DEROULEMENT

Les pompes ont été récupérées à Corbas (69) chez DELTA SERVICE LOCATION par Clémentine et Guilhem NYKIEL le vendredi 1er en début d’après-midi.

La mise en place du groupe et l’installation électrique s’est faite vendredi entre 17 h30 et 22 h, avec aux manettes, Marcel BURTHIER et Guy MOREAU (Camille) . Le groupe 380v du CDS ayant refusé obstinément de fonctionner, il a fallu utiliser celui prévu en secours et fourni par l’oncle d’Aurélien DECORS.

La pompe de 30 m3/h est mise dans le S1 à 22 h 45 et à 22 h 55 il est vide !

La route vers le S2 est désormais ouverte.

Le début réel de l’attaque aura lieu le 2 vers 9 h lorsque les troupes fraîches commencent à venir étoffer le noyau du vendredi soir. La pompe de 66 m3/h sera installée dans le S2 vers 12 h 30 mais avant de la faire tourner Chantal signale un problème de raccord à revoir.

Ce n’est que vers 15 h 30 que la voûte mouillante qui précède le S2 sera vidée en partie pour permettre le passage des spéléos. A 16 h 15 la pompe commencera à boire l’eau du siphon.

Les équipes se succèderont entre l’extérieur et le fond, qui pour amener un kit avec de l’eau ! eh oui pour nettoyer un raccord, rallonger les tuyaux, amener un kit de tuyaux et des barres de céréale pour Ludo qui ne les mangera même pas…

L’explo commence mais les problèmes de pompe qui ne touche plus l’eau retardent la vidange complète. Enfin vers 22 h45, le verdict tombe de la bouche d’Aurélien DECORS parti en pointe dans le siphon qui n’est plus qu’une mare de boue :la pompe ne vide plus rien, une galerie semble s’amorcer mais avec cette boue pas question d’avancer. Nous sommes à –9m par rapport au niveau de départ du S2. Une importante cheminée (8 à 10m) est vue et sera escaladée le lendemain par Ludo avant la sortie du matériel. Une chose importante à remarquer : le siphon exploré l’an dernier par Chantal et Ludovic semble lui ne pas avoir baissé alors que l’an dernier il était descendu en même temps que le S2.

BILAN  /

- environ 15 m de première, c’est assez maigre comparé aux 26 m de l’an dernier

- une débauche d’énergie (30 spéléos dont 23 qui sont allés au moins 40 mn sous terre)

- un total de 118 h 50 passés sous terre en temps cumulés des spéléos

- des difficultés importantes pour l’acheminement et surtout la mise en place des tuyaux de 75 mm (l’an dernier nous étions en 45mm)

- l’agrandissement après la première V M a bien facilité la sortie en haut du toboggan étroit

- une fois de plus les ressources en spéléos capables d’aller au fond étaient minces

Le retour des pompes sera assuré par Georges CHETAILLE le lundi .

MATERIEL UTILISE

- group électrogène de 380 v fourni par Aurélien en remplacement de celui du CDS

- groupe de 220 v (CDS)

- environ 350 m de tuyaux en O 75 mm

- 2 pompes : une de 30 m3 /h pour le S1 et une de 66m3/h pour le S2

- une pompe de 32 m3/h en secours avec sortie en 45 mm et réducteur

- 200 m de câble électrique en 4 x 2,5

- 100 m en tressé alu 4 x16

- 72 m en 5 x 4

- un coffret de branchement et de commande des pompes

- un téléphone  entre le PC surface et le S2 avec près de 250 m de câble

REMERCIEMENTS :

- Delta Service Location de Corbas

- Domaine Guillot Broux pour le tracteur et la remorque ainsi que le Kärcher pour les 3 h de lavage du dimanche après-midi

- Les grottes d’Azé qui nous avaient prêté les généphones

- La mairie de Cruzille et le propriétaire du Tranquiou pour l’autorisation de s’installer

- L’oncle d’Aurélien pour son groupe sans lequel le pompage n’aurait pas eu lieu

- Les spéléos du Jura, de Châblis et des Bauges qui ont été là aux moments cruciaux du pompage .